OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

# Centrala tel.:	 ++385 42 39 30 00      Žiro račun: IBAN HR4723600001102709395  Mat. br.:03376982

# Ravnatelj tel.:        ++385 42 39 35 00       Zagrebačka banka d.d.                         	 šifra djel.:  85110

# Telefax:	 ++385 42 21 32 41		 OIB 59638828302 http://www.obv.hr		e-mail:bolnica@obv.hr

Broj: 02/1-1052/3-2020.

Varaždin, 20.03.2020.

Predmet: I. Izmjene i objašnjenje Poziva i Dokumentacije za provedbu postupka nabave

roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Naručitelj Opća bolnica Varaždin, vrši i objavljuje:

I. IZMJENE I OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU POSTUPKA NABAVE

ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI

ZA PREDMET NABAVE:

MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA Grupa 13. Holter EKG sustav Evidencijski broj nabave: 21.1.-20.-J-16

na način kako slijedi:

1. Na upit gospodarskog subjekta, koji glasi:

„Poštovani,

pregledom tehničkih specifikacija u dokumentaciji za nabavu holter EKG sustava u općoj bolnici Varaždin (ev. broj: 21.1.-20.-J-16), lako je zaključiti da napisane tehničke specifikacije može zadovoljiti samo jedan uređaj proizvođača Lumed kojeg u Hrvatskoj distribuira samo tvrtka Kardian d.o.o. iz Zagreba. Napominjemo da ovako napisane tehničke specifikacije krše Zakon o javnoj nabavi po članku 206. u stavci 2 koja kaže da: „Tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju“. Također se krši Zakon o javnoj nabavi po članku 205. u stavkama 1 i 2 koje kažu:

„(1) Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio.

i

(2) Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu.“

Na temelju navedenog, molimo Vas da promijenite tehničke specifikacije na način da omogućite većem broju Ponuditelja sudjelovanje u postupku nabave EKG holtera. Samim time i Vaša ustanova će dobiti izbor za odabir najkvalitetnijeg rješenja.

U nastavku predlažemo sljedeće izmjene koje ne isključuju niti jednog Ponuditelja:

Stavka 1.1.2: „Grafički LCD ekran na rekorderu koji prikazuje EKG signal prilikom postavljanja na pacijenta; dijagonala ekrana minimalno 4.8 cm“

Predlažemo izmjenu na način da glasi: „Grafički LCD ekran na rekorderu koji prikazuje EKG signal prilikom postavljanja na pacijenta; dijagonala ekrana minimalno 3 cm“.

Veličina ekrana na holterima ne predstavlja određeni značaj zbog činjenice da ekran služi samo za programiranje uređaja, dok se nalaz ionako prikazuje naknadno na računalu. Smanjeni ekran ne znači da uređaj nema sve (ili više) mogućnosti i funkcija od uređaja s većim ekranom. S druge strane, manjim ekranom cilj je smanjivanje samih dimenzija i težine uređaja što predstavlja prednost za pacijenta prilikom nošenja uređaja.

Stavka 1.2.15: „Uz programski paket dolazi zasebni program koji ne zahtjeva licenciranje i koji omogućava inicijalizaciju i programiranje SD kartice, te skidanje podataka sa SD kartice nakon testa“

Predlažemo brisanje stavke jer bi svaki programski paket koji dolazi s uređajem i USB ključem trebao imati mogućnost prijenosa podataka sa SD kartice nakon testa bez korištenja nekih drugih zasebnih programa. Instaliranje i korištenje zasebnih programa je nepotrebno opterećivanje računala i samog korisnika.

Stavka 1.2.16: „Programski paket kompatibilan s postojećim LUMED EUROHOLTER programskim paketom“

Traženu specifikaciju zadovoljava samo jedan model na tržištu kojeg nudi samo jedan ponuditelj u RH što nije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi jer tehnička specifikacija ne smije pogodovati niti jednom Ponuditelju, niti modelu/marki uređaja.

Tražimo brisanje stavke.

Navedeni prijedlozi ne isključuju niti jednog Ponuditelja, ne krše Zakon o javnoj nabavi, a omogućuje se sudjelovanje većeg broja Ponuditelja u postupku nabave uređaja za Vašu ustanovu.“

Naručitelj Opća bolnica Varaždin odgovara slijedeće:

- Stavka 1.1.2.: Ne prihvaća se prijedlog izmjene stavke 1.1.2. iz razloga što veličina ekrana mora omogućiti pravilno programiranje uređaja, bez mogućnosti greške radi slabije čitljivosti podataka na ekranu i time naprezanja vida programera.  Dijagonala ekrana traženog uređaja zbog prikaza dijagnostičkih podataka mora biti određene veličine i ima svoju funkciju.

Tražena tehnička specifikacija nije ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te ne stvara neopravdane prepreke i ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Tražena izmjena specifikacije ujedno bi utjecala i na kvalitetu traženog uređaja te se sukladno navedenom, zahtjev za izmjenom ne prihvaća.

- Stavka 1.2.15.: Prihvaća se prijedlog brisanja stavke 1.2.15. te se ista briše iz Tehničkih specifikacija predmeta nabave.

- Stavka 1.2.16.: Ne prihvaća se prijedlog brisanja stavke 1.2.16., jer kompatibilnost sa postojećim programskim sustavom ne iziskuje nove dodatne edukacije osoblja za rad, što u ovoj situaciji u kojoj se nalazi cjelokupna populacija, uključujući i zdravstveno osoblje, nije poželjno, a sve na dobrobit kako medicinskog osoblja tako i samih pacijenata.

- Shodno navedenom, mijenjaju se Tehničke specifikacije predmeta nabave, kao Priloga 3.  Poziva i Dokumentacije za provedbu postupka nabave roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. Iste su kao zaseban dokument priložene ovoj I. Izmjeni i objašnjenju te su ih zainteresirani gospodarski subjekti koji podnose ponudu obavezni popuniti, potpisati, ovjeriti i uz ostale tražene dokumente dostaviti u svojoj ponudi.

- Ostali dijelovi Poziva i Dokumentacije ostaju nepromijenjeni.

Ravnatelj:

Nenad Kudelić, dr.med.

# Text boxes

I. Meštrovića 1

42000 Varaždin

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA