Prilog 3.

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

IVANA MEŠTROVIĆA 1

42 000 VARAŽDIN

Naziv i sjedište ponuditelja: _____________________________________________________________________________________

- Izmjene Tehničkih specifikacija predmeta nabave:                                                                                                                                                                                                  MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA                                                                                                                                                                                         Grupa 13. HOLTER EKG SUSTAV

| R.br. | Naziv, opis i tehničke specifikacije predmeta nabave | Jed. mjere | Potrebna točna količina | Potvrda tehničkih karakte-ristika DA/NE | Upisati broj stranice te ukoliko je primjenjivo broj iz kataloga, izvadka iz kataloga, prospekta, drugog dokaza, i/ili potvrde proizvođača pod kojim se jasno vidljivo označena točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Holter EKG sustav | komplet | 1 |  |
| Holter EKG sustav mora imati i zadovoljavati slijedeće minimalne tehničke karakteristike: |
| 1.1. | DIGITALNI REKORDER – 5 KOM: |
| 1.1.1. | Digitalni holter rekorder s memoriranjem na memorijsku SD karticu; SD kartica minimalno 2GB memorije |  |  |
| 1.1.2. | Grafički LCD ekran na rekorderu koji prikazuje EKG signal prilikom postavljanja na pacijenta; dijagonala ekrana minimalno 4.8 cm |  |  |
| 1.1.3. | Ugrađene tipke na rekorderu za programiranje |  |  |
| 1.1.4. | Označavanje događaja u rekorderu od strane pacijenta pritiskom na event tipku |  |  |
| 1.1.5. | Napajanje uređaja preko 1 AAA baterije, indikacija kapaciteta baterije vidljiva na ekranu |  |  |
| 1.1.6. | Standardno snimanje 3 odvoda, korištenjem 5-žilnog EKG pacijent kabela |  |  |
| 1.1.7. | Prepoznavanje impulsa pacemakera na sva 3 kanala, frekvencija uzorkovanja minimalno 10000 Hz |  |  |
| 1.1.8. | Težina maksimalno 85g bez baterije |  |  |
| 1.1.9. | Svaki rekorder se isporučuje sa jednim standardnim 5-žilnim EKG kabelom za odrasle, 1 SD karticom i torbicom za nošenje rekordera s remenom |  |  |
| 1.1.10. | Mogućnost trokanalnog snimanja 24, 48 sati ili 7 dana |  |  |
| 1.1.11. | Dimenzije rekordera maksimalno 92x60x20 mm |  |  |
| 1.2. | PROGRAMSKI PAKET ZA ANALIZU SNIMLJENOG EKG SIGNALA - 1 KOM: |
| 1.2.1. | Standardna analiza 24-satnog ili 48-satnog Holter EKG zapisa |  |  |
| 1.2.2. | Programski paket omogućava analizu 3-kanalnog zapisa i 12-kanalnog holter EKG zapisa |  |  |
| 1.2.3. | Analiza uključuje automatsku podjelu svih otkucaja u nekoliko grupa: N-normalni otkucaji, S-supraventrikularni otkucaji, V-ventrikularni otkucaji, P- otkucaji vezani uz pacemaker, X-artefakti |  |  |
| 1.2.4. | Aritmijska analiza obuhvaća: ventrikularne događaje, supraventrikularne događaje, pause, odgođeni otkucaji, asistolija, događaje vezane uz srčanu frekvenciju, ST događaje, korisnički označene događaje |  |  |
| 1.2.5. | Analiza ishemije (ST – spojnice) |  |  |
| 1.2.6. | Analiza "HEART RATE VARIABILITY” u vremenskoj domeni i frekvencijskoj domeni |  |  |
| 1.2.7. | Određivanje maksimalne i minimalne srčane frekvencije |  |  |
| 1.2.8. | Prepoznavanje pauza |  |  |
| 1.2.9. | Analiza impulsa pacemakera |  |  |
| 1.2.10. | Označavanje atrijske fibrilacije |  |  |
| 1.2.11. | Napredne mogućnosti kreiranja izvještaja |  |  |
| 1.2.12. | Arhiviranje holter EKG zapisa direktno iz programskog paketa |  |  |
| 1.2.13. | Komunikacijsko sučelje prema vanjskim sustavima (ADT) prema standardnom GDT protokolu |  |  |
| 1.2.14. | Programski paket licenciran USB ključem koji omogućava rad na samo jednoj radnoj stanici |  |  |
| 1.2.15. | Programski paket kompatibilan s postojećim LUMED EUROHOLTER programskim paketom |  |  |
| 1.3. | RADNA STANICA ZA PROGRAMSKI PAKET ZA ANALIZU HOLTER EKG ZAPISA - 1 KOM: |
|  | Minimalni tehnički zahtjevi radne stanice: |
| 1.3.1. | TFT LCD ekran u boji dijagonale 23 inča |  |  |
| 1.3.2. | Laserski pisač crno-bijeli s obostranim ispisom |  |  |
| 1.3.3. | Miš, tipkovnica |  |  |
| 1.3.4. | Instaliran i podešen Windows 10 operativni sistem, |  |  |
| 1.3.5. | Procesor Intel i5-9500 4.4 Ghz |  |  |
| 1.3.6. | Radne memorije 8GB |  |  |
| 1.3.7. | Disk SSD 256 GB |  |  |

Ostali potrebni podaci o ponuđenom Holter EKG sustavu:

- Tip i model: ______________________________________________________________________________________________________

- Proizvođač: ______________________________________________________________________________________________________

- Zemlja porijekla: __________________________________________________________________________________________________

NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan popuniti sva polja ovih I Izmjena TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA koja se odnose na stupac 5 i 6, uključujući i podatke ispod tablice od red.br. 1.-3., kao i mjesto i datum, ime i prezime te potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja.

U _____________________, _______ 2020. godine

M.P.

_______________________________________

(ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)

_______________________________________

(potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja)